## Slide 1
Avancement du projet IA
Réalisé par: SOUADI Nouamane
Encadré par: AZZAM JAI Asmae
« IAvoid »
Année universitaire : 2025/2026
Le 25/12/2025
Département Génie Electrique

## Slide 2
Choix du sujet
SUJET1:
SUJET2:
Proposition de deux sujets concernant: La navigation autonome d’un robot mobile en environnement incertain et la commande prédictive embarquée pour un drone

## Slide 3
Choix du sujet
SUJET1:
SUJET2:
Choix du premier sujet. Sujet avec matériel plus accessible et implémentation d’algorithme d’apprentissage renforcé
IAvoid
Prochain projet…

## Slide 4
C’est quoi IAvoid ?
IAvoid
IAvoid
IAvoid
C’est un robot concis pour un environnement industriel incertain (ex. déplacer des charges lourdes) capable d’agir face à des obstacles
Le processus de traitement de l’action est 100% basé sur l’IA (Intelligence Artificiel) afin de modifier le chemin optimal à un chemin efficace contre les obstacles

## Slide 5
Principe de fonctionnement général

## Slide 6
Ressources et outils
Démarrage sans base de données
(mais avec un chemin préféré)
pygame
numpy
random
pandas
Carte d’acquisition
(pas encore choisie)
Stockage d’historique des actions
(analyse des paramètres)
Apprentissage renforcé
(utilisation en premier lieu de
Q-Learning algorithm)
Visualisation du processus d’apprentissage
Calcul matriciel
Génération aléatoire des obstacles
Gestion des BD et stockage sur Excel

## Slide 7
C’est qoui le Q-Learning Algorithm ?
Le Q-Learning algorithm est un algorithme d’apprentissage renforcé populaire qui aide un système à prendre des décision face à des nouvelles entrée en se basant sur son ‘expérience’ des actions passée et leurs résultats.
Entrée
Traitement
Décision
Traitement
Feedback
Modification
Q-Table modifié
Sortie
Chat
Chien ?
NON ! –100pts
C’est Chat
C’est Chat
Reward

## Slide 8
S: l’état actuel.
A: l’action entreprise par l’agent.
S’: l’état suivant vers lequel l’agent se déplace.
A‘: la meilleure action suivante dans l’état S'.
R: la récompense reçue pour avoir pris l’action A dans l’État S.
γ (Gamma): le facteur d’actualisation qui équilibre les récompenses immédiates avec les récompenses futures.
α (Alpha): le taux d’apprentissage déterminant la quantité de nouvelles informations affectant les anciennes valeurs Q.
C’est qoui le Q-Learning Algorithm ?
A fur et à mesure l’algorithme actualise le Q-Table et prend la décision avec le minimum des pertes (maximiser les récompenses)
Q(S,A)←Q(S,A)+α(R+γQ(S′,Un′)−Q(S,A))
Q-TABLE

## Slide 9
Pour l’exploitation : L’agent choisit l’action avec la valeur Q la plus élevée avec probabilité 1−ε. Cela signifie que l’agent utilise ses connaissances actuelles pour maximiser les récompenses.
Pour l’exploration : Avec probabilité ε, l’agent choisit une action au hasard, explorant de nouvelles possibilités pour savoir s’il existe de meilleures façons d’obtenir des récompenses. Cela permet à l’agent de découvrir de nouvelles stratégies et d’améliorer sa prise de décision au fil du temps.
C’est qoui le Q-Learning Algorithm ?
Politique ε -cupide
Q(s,a)=R(s,a)+γmax​(Un Q(s′,a))
Q(s, a) est la valeur Q d’une paire état-action donnée.
R(s, a) est la récompense immédiate pour avoir pris des mesures a dans l’état s.
γ est le facteur d’actualisation, représentant l’importance des récompenses futures.
max(Un​ Q(s′,a)) est la valeur Q maximale pour l’état suivante de toutes les actions possibles.
Equation de Bellman

## Slide 10
Principe de fonctionnement du code Python

## Slide 11
# -------------------------
# Hyperparameters
# -------------------------
learning_rate = 0.3
discount_factor = 0.95
epsilon = 0.5
epsilon_min = 0.01
epsilon_decay = 0.997
num_episodes = 5000
grid_size = 15
obstacle_change_interval = 200
max_steps_per_episode = 250
cell_size = 40
screen_size = grid_size * cell_size
tick_time = 60
Paramètres génériques de première simulation

## Slide 12
Environnement de simulation - Pygame
Début
Données générales
Agent
Objectif
Chemin préféré

## Slide 13
Environnement de simulation - Simulation
Obstacle trouvé
Agent bloqué sans solution optimale (max steps = 250)

## Slide 14
Environnement de simulation - Fin de simulation
(6,10)
(7,11)
(7,12)
(8,12)
(8,13)
(9,13)
(11,12)
Axe x
Axe y
(0,0)
(14,14)
(0,0,East);
(0,1,East);
(0,2,East);
(0,3,East);
(0,4,East);
(0,5,East);
(0,5,South);
(1,5,South);
(1,5,East);
(1,6,East);
(1,6,South);
(2,6,South);
(3,6,South);
(4,6,South);
(5,6,South);
(6,6,South);
(6,6,East);
(6,7,East);
(6,8,East);
(6,9,East);
(6,10,East);
(6,10,South);
(7,10,South);
(7,10,East);
(7,11,East);
(7,12,East);
(7,12,South);
(8,12,South);
(8,12,East);
(8,13,East);
(8,13,South);
(9,13,South);
(9,13,West);
(9,12,West);
(9,12,South);
(10,12,South);
(11,12,South);
(11,12,East);
(11,13,East);
(11,14,East);
(11,14,South);
(12,14,South);
(13,14,South);
(14,14,South)
(x,y, direction)
Historique des positions enregistrées
Cycle 25, Episode 5000
(dernière itération)
43 steps

## Slide 15
Environnement de simulation - Fin de simulation
Stockage pour analyse ultérieure
episode_data,xlsx
Policy_database,xlsx

## Slide 16
Comparaison entre début et fin de la simulation
Trié par total récompenses descendant
Cycle 4
Dernier cycle

## Slide 17
Analyse des données de la simulation – Taux de succès par cycle
Cycle avec meilleur récompense (70)
Le plus mauvais cycle

## Slide 18
Analyse des données de la simulation – Récompense totale par épisode
Cycle 4
Pics représentants exactement les moments où l’agent est bloqué sans solution

## Slide 19
Analyse des données de la simulation – Heatmap et le chemin optimal
(0,0,East);
(0,1,East);
(0,2,East);
(0,3,East);
(0,4,East);
(0,5,East);
(0,6,East);
(0,7,East);
(0,8,East);
(0,9,East);
(0,10,East);
(0,10,South);
(1,10,South);
(2,10,South);
(3,10,South);
(4,10,South);
(5,10,South);
(6,10,South);
(7,10,South);
(8,10,South);
(9,10,South);
(10,10,South);
(11,10,South);
(12,10,South);
(12,10,East);
(12,11,East);
(12,12,East);
(12,13,East);
(12,14,East);
(12,14,South);
(13,14,South);
(14,14,South)
Historique des positions enregistrées
Cycle 5, Episode 889/5000
max reward dans la simulation (70)
(x,y, direction)
31 steps!

## Slide 20
Analyse entre 5 simulations avec même paramètres - Heatmap
Même tendance des zones les plus fréquentées

## Slide 21
Analyse entre 5 simulations avec même paramètres – Récompenses totales
Sensible au moment du ‘failure’ du système (où l’agent est bloqué) selon l’emplacement des obstacles

## Slide 22
Analyse entre 5 simulations avec même paramètres – Taux de réussite
Sensible au moment du ‘failure’ du système (où l’agent est bloqué) selon l’emplacement des obstacles

## Slide 23
Analyse entre 5 simulations avec même paramètres – Globalement
La réponse du système est sensible aux obstacles qui est une variable aléatoire incontrôlable (en nombre et emplacement) d’où le décalage entre les simulation mais on constate qu’il y a la même tendance d’apprentissage à travers le Heatmap et la même corrélation récompenses/steps et pente d’apprentissage similaire
Next step
Simulation d’effet de chaque paramètre fixé au début de la simulation sur l’apprentissage du système pour trouver un compromis pour l’efficacité du système en terme de rapidité et résolution du problème posé

## Slide 24
Comparaison des paramètres – Learning rate

## Slide 25
Comparaison des paramètres – Learning rate
Face à des obstacles aléatoires et complexes parfois, learning rate donne un taux de succès
paramètre | Meilleur réponse/cycle
0,3 | 1 fois
0,4 | 0 fois
0,5 | 5 fois
0,7 | 0 fois
0,9 | 17 fois
paramètre | Meilleur réponse/cycle
0,3 | 1 fois
0,4 | 6 fois
0,5 | 9 fois
0,7 | 2 fois
0,9 | 5 fois

## Slide 26
Comparaison des paramètres – Epsilon
0.5
0.1
0.3
0.7
0.9
0.1 0.3 0.5
0.7
0.9

## Slide 27
Comparaison des paramètres – Epsilon

## Slide 28
Comparaison des paramètres – Epsilon
Le choix d’Epsilon autour de 0.5 n’affecte pas beaucoup les performances du système (réponse aléatoire)

## Slide 29
Comparaison des paramètres – Discount factor

## Slide 30
Comparaison des paramètres – Discount factor
Plus le Discount Factor est grand plus le système est forcé à trouver des solutions plus optimisées et courtes
paramètre | Meilleur réponse/cycle
0,95 | 16 fois
0,9 | 7 fois
0,8 | 2 fois
0,6 | 0 fois
0,2 | 0 fois
paramètre | Meilleur réponse/cycle
0,95 | 17 fois
0,9 | 1 fois
0,8 | 3 fois
0,6 | 4 fois
0,2 | 0 fois
Plus stable à long terme
Mauvaise réponse à long terme
Mauvaise réponse à long terme

## Slide 31
Comparaison des paramètres – Conclusion
Paramètre | Learning rate | Epsilon | Discount factor
Impact sur le système | Construit des chemins plus fiables et structurés plus est grand | Aléatoire (valeur donnée à la première comparaison/cycle et perdue après) | Recherche de solutions optimale plus est grand
Action à faire | Augmenter | Conserver une valeur proche de 0,5 | Augmenter
Valeur générique choisie | 0,9 | 0,55 | 0,95

## Slide 32
Simulation réelle avec ARDUINO

## Slide 33
Configuration initiale

## Slide 34
Chemin préféré
X
Y
Goal (4, 4)
(0, 4)
Start (0, 0)

## Slide 35
Test 1
Y
Start (0, 0)
Goal (4, 4)
(0, 4)
X

## Slide 36
Y
Start (0, 0)
Goal (4, 4)
(0, 4)
X
Test 2

## Slide 37
Test 3 – Max des épisodes
Y
Start (0, 0)
Goal (4, 4)
(0, 4)
X
Max épisodes